КАРЕТКА ИНТАРСИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАРЕТКИ ИНТАРСИЯ

(AG24)

СОДЕРЖАНИЕ

- Наименование частей каретки и их назначение	1

- Как пользоваться кареткой «интарсия»	2

- Советы	5

- Как вязать кулирную гладь кареткой «интарсия»	5

- Пример вывязывания рисунка	6

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КАРЕТКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

А - Рычаг для работы счетчика рядов. Чтобы убрать рычаг из работы,

поднимите его вверх и отведите в сторону. В - Рычаг для работы лекального устройства С - Ручка каретки

D - Рычаг плотности вязания. Регулирует величину петли. E - Прижимная пластина F - Щетка

-1-

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРЕТКОЙ ИНТАРСИЯ

- Основной кареткой сделать начальные ряды и несколько рядов кулирной глади.

- Вытащить нить из основной каретки и из нитенатяжителя, и положить клубок нити на пол перед машиной. Снять основную каретку с машины.

- Установить на машину каретку «интарсия» со стороны, противоположной рабочей нити. Повесить боковые отвесы с обеих сторон полотна.

- Провести кареткой «интарсия» без нити вдоль рабочих игл. Иглы передут из позиции «В» в позицию «С»

-2-

-   3-

- Начиная со стороны каретки, последовательно уложить нити «А», «В» и «С» на иглы так, чтобы нить лежала в крючке иглы, как показано на рисунке.

- Слегка натягивая рукой вниз проложенные нити, медленно провести кареткой по иглам, первый ряд провязан.

- Начиная со стороны каретки, последовательно уложить нити «А», «В» и «С» на иглы, так чтобы нить лежала в крючке иглы, как показано на рисунке.

- Слегка натянув рукой вниз проложенные нити, медленно провести кареткой по иглам, второй ряд провязан.

- Повторяйте с п.7-8.

ВАЖНО

Чтобы не образовывались отверстия в вязанном полотне, в тех местах, где заканчивается прокладывание на иглы нити одного цвета и начинается прокладывание нити другого цвета, нити «А», «В» и «С» должны перекрещиваться следующим образом.

Когда каретка направляется слева направо, перекрещивайте нити, как показано на рис. 1.

Когда каретка направляется справа налево, перекрещивайте нити, как показано на рис.2

-4-

СОВЕТЫ

Если каретка «интарсия» застряла в процессе вязания, поднимите каретку вверх, держа ее за ручку каретки, и снимите с фонтуры. Рис. А.

При вязании толстыми нитями оттягивайте полотно вниз перед каждым проходом каретки «интарсия», так чтобы петли провязались на каждой игле.

Применяйте боковые грузы и большие грузы для всего полотна. Рис.В.

Как вязать кулирную гладь кареткой «интарсия»

- Проложите нить «А» в крючки игл, выдвинутых в позицию «С».

- Проведите кареткой «интарсия» вдоль игл для провязывания ряда.

-5-

ПРИМЕР ВЫВЯЗЫВАНИЯ РИСУНКА

- Основной кареткой провяжите кулирной гладью на 40 иглах 10 рядов.

- Проведите каретку «интарсия» без нити по иглам, чтобы они заняли позицию «С».

- Повесьте нить «В» на крючок иглы в соответствии с раппортом рисунка со стороны каретки «интарсия».

- Проложите нити «А» и «С» на крючки игл в соответствии с рисунком. Проведите нить «А» под крючком иглы, на которой навешена нить «В».

- Продвиньте каретку «интарсия» по иглам для провязывания ряда.

- Повторите п.п. 3-5.

-6-